## Slide 1
التأجيل بواسطة TMRO

## Slide 2
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
عداد التصاعدي بدورة كاملة(4قلابات) يعد إلى 15 ثم يعود إلى 0 تلقائيا
تذكير

## Slide 3
256 256
255 255
253 253
….. ……
…. ….
.... ……
…. …..
… ……
…. ……
…. …….
… …..
… ……
1 1
0 0
عداد التصاعدي بدورة كاملة(8 قلابات) يعد إلى 256 ثم يعود إلى 0 تلقائيا
تذكير

## Slide 4
256 256
255 255
253 253
….. ……
…. ….
.... ……
…. …..
… ……
…. ……
…. …….
… …..
… ……
1 1
0 0
السجلTMRO له (8 قلابات من نوع D) يعد إلى 256 ثم يعود إلى 0 تلقائيا
حيث إشارة الساعة تأتيه من إشارة الساعة للمكر ومراقب لذلك يستعمل في التأجيل
كما هو الحال في العدادات.
السجل TMRO مشفر على 8 بيت حيث كل بيت عبارة عن قلاب D
تذكير
السجل TMRO

## Slide 5
موقع السجل TMRO
TMRO هو سجل مشفر على 8 بيت
موقع السجل INTCON

## Slide 7
TMRO هو عبارة عن عداد يعد حتى 256 بدورة كاملة اي انه في كل مرة يعد 256 ثم يعود إلى 0 ثم يبدأ العد من جديد
كل خصائص ومميزات السجل TMRO موجودة في سجلين آخرين هما:
- سجل OPTION-REG
- سجل INTCON

## Slide 8
TOCS=0 استعمال إشارة ساعة داخلية
TOCS=1 استعمال إشارة ساعة خارجية
TOCS=1 استعمال إشارة ساعة خارجية
- سجل OPTION-REG
TOCS=1 ساعة خارجية

## Slide 9
TOCS=0 استعمال إشارة ساعة داخلية
TOCS=1 استعمال إشارة ساعة خارجية
TOCS=0 استعمال إشارة ساعة داخلية
TOCS=0 ساعة داخلية
- سجل OPTION-REG

## Slide 11
PSA=0 استعمال قاسم التردد
PSA=1 عدم استعمال قاسم التردد
تذكير
T1=1/f1
T=1/f  f=1/T
f=1/2T1  f=1/2(1/f1
f=f1/2
القلاب D Bascule D
D
Q
H
Q
T1
T=2T1

## Slide 12
1
8
تذكير
T
256xT
2T
4
8
16
64
2
128
32
256T
T
256xT
إشارة الدخول
إشارة الخروج

## Slide 13
000
001
010
111
T1=2T
T
T2=4T
T3=8T
T8=256T
تذكير
TMRO
8 bit
T
TTMRO= 256xT
TMRO
8 bit
T= 1us
TTMRO= 1x256us =256us
كل دور T يرفق بتوفيقية منطقية

## Slide 14
PS2 | PS1 | PS0 | TTMRO
0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 4
0 | 1 | 0 | 8
0 | 1 | 1 | 16
1 | 0 | 0 | 32
1 | 0 | 1 | 64
1 | 1 | 0 | 128
1 | 1 | 1 | 256
استعمال قاسم التردد
PRE-SCALER

## Slide 16
(FLAG ( رفع العلم
TOIF=1 (FLAG ( انتهاء العد لسجل ورفع العلم
TOIF=0 عدم انتهاء العد
TMRO
- سجل INTCON
السجل TMRO
TOIF=1
TOIF=0

## Slide 17
D
Q
T
TD=2T
T=1uS
TD=2x1uS= 2uS
T=2uS
TD=2x2uS= 4uS
T=3uS
TD=2x3uS= 6uS
كلما كبر زمن إشارة التوقيت كلما كبر زمن مخرج القلاب D
تذكير

## Slide 18
PS2 | PS1 | PS0 | TTMRO
0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 4
0 | 1 | 0 | 8
0 | 1 | 1 | 16
1 | 0 | 0 | 32
1 | 0 | 1 | 64
1 | 1 | 0 | 128
1 | 1 | 1 | 256
استعمال قاسم التردد
PRE-SCALER
T
TTMRO=2xT
T
TTMRO=4xT
T
TTMRO=8xT
(000)
(001)
(010)
T
TTMRO
يعتبر قاسم التردد كإشارة ساعة للسجل TMRO

## Slide 19
T
TTMRO=16xT
T
TTMRO=32xT
T
TTMRO=64xT
(011)
(100)
(101)
T
TTMRO=128xT
T
TTMRO=256xT
(110)
(111)

## Slide 20
TOCS=1
استعمال إشارة ساعة خارجية
TOCS=0
استعمال إشارة ساعة داخلية
PSA=1
عدم استعمال قاسم التردد
PSA=0
استعمال قاسم التردد
TOIF=1 (FLAG ( انتهاء العد لسجل ورفع العلم
TOIF=0 عدم انتهاء العد
TMRO

## Slide 22
Led = ON
Led = OFF
Led = ON
Led = OFF
T
T
T
T
Led = ON
Led = OFF
T
T
Led = 1
Led = 0
T
T
Led = 5V
Led = 0V
T
T

## Slide 23
RB0 = 5V
RB0 = 0V
T
T
PORTB, RB0 = 5V
PORTB, RB0 = 0V
T
T
PORTB, RB0 = 5V
PORTB, RB0 = 0V
T
T
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
GOTO
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
boucle

## Slide 24
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
boucle
T= Tempo
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
boucle
Tempo
Tempo
Tempo

## Slide 25
البرنامج الأساسي

## Slide 26
خطوات كتابة برنامج التأجيل باستعمال TMRO
1- شحن السجل OPTION-REG حسب ما نختار من قيم قاسم التردد (PRE-SCALER).
2- مسح بيت TOIF لسجل INTCON حتى يبدأ التأجيل.
3- اختبار بيت TOIF لسجلINTCON في كل مرة والقفز إذا كان يساوي 1 (عند القفز أي أن المدة الزمنية للتأجيل انتهت وبالتالي يتم تنفيذ التعليمة BCF PORTB , RB0 وبالتالي ينطفئ المصباح أو ينفذ التعليمة BSF PORTB , RB0 وبالتالي يشتعل المصباح في البرنامج الرئيسي).
4- عند انتهاء التأجيل (انقضاء المدة الزمنية للتأجيل TOIF=1) يعاد من جديد مسح بيت TOIF لسجل INTCON حتى يبدأ التأجيل من جديد.

## Slide 27
شحن سجل OPTION-REG بقيمة معينة حسب قيمة PER-SCALER
مسح بيت TOIF لسجل INTCON حتى يبقى العد ساري المفعول
اختبار بيت TOIF لسجلINTCON والقفز إذا كان يساوي 1
إذا أصبح بيت TOIF لسجلINTCON يساوي 1 عملية العدد انتهت ويعاد مسح بيت TOIF من جديد
TEMPO
البرنامج الفرعي TEMPO

## Slide 29
البرنامج الفرعي TEMPO
ملاحظة هامة:
1- لا يظهر السجل TMRO في البرنامج إذا لم يشحن بقيمة ابتدائية( لأنه يعد إلى 256 ثم يعود إلى 0 تلقائيا كما هو الحال في العدادات بدورة كاملة).
2- يظهر السجل TMRO في البرنامج إذا شحن بقيمة ابتدائية( لأنه يجب معرفة قيمة الشحن الابتدائية).
شحن سجل OPTION-REG بقيمة معينة حسب قيمة PER-SCALER
مسح بيت TOIF لسجل INTCON حتى يبقى العد ساري المفعول
اختبار بيت TOIF لسجلINTCON والقفز إذا كان يساوي 1
إذا أصبح بيت TOIF لسجلINTCON يساوي 1 عملية العدد انتهت ويعاد مسح بيت TOIF من جديد
TEMPO

## Slide 30
T=T quartz ×Valeur du prédiviseur × (TMR0-Ninit)
تعطى علاقة التأجيل بالعبارة التالية:

## Slide 31
Valeur du pré-diviseur  (111) = 256 (قيمة مختارة على سبيل المثال)
(TMR0-Ninit)
TMR0 max= 256
Ninit=0
(TMR0-Ninit) = (256-0)
T= 1us × 256 × (256-0)
T= 65536us
T=T quartz ×Valeur du pré-diviseur × (TMR0-Ninit)
T quartz= 4MHz/4 = 1MHz = 1/T  T= 1uS
ملاحظة: تنفيذ التعليمة يمر بـ 4 مراحل لذلك يقسم التردد على 4 .
ملاحظة: قيمةpre-scaler تأخذ من الجدول الخاص به .

## Slide 32
البرنامج الكامل:
TEMPO
RETURN

## Slide 34
من اجل الحصول القيمة اقل من 65536us هناك طريقتان :
1- تخفيض من قيم قاسم التردد PRE-SCALER
2- شحن السجل TMRO بقيمة ابتدائية.
ملاحظة: تعتبر القيمة 65536us اكبر قيمة يمكن الحصول عليها.

## Slide 35
0011
MOVLW 0X 8F
MOVW TMRO
T=T quartz ×Valeur du prédiviseur × (TMR0-Ninit)
T= 1us × 16 × (256-143)
T= 1808us
(8F)16 =(143)10
يظهر السجل TMRO في البرنامج إذا شحن بقيمة ابتدائية( لأنه يجب معرفة قيمة الشحن الابتدائية).

## Slide 36
إذا أردنا الحصول على زمن اكبر من 65536us فهناك طريقتان :
1- إما استعمال TMR1
2- استعمال حلقة مع TMRO

## Slide 37
= 1s
= 1s
RETURN
2- استعمال حلقة مع TMRO
T= 983040uS = 0.98us
T=T quartz ×Valeur du prédiviseur × (TMR0-Ninit).N(Boucle)
T=1us×256× (256-0).15
للحصول على 1S بالضبط يمكن استعمال التعليمة NOP داخل الحلقة.