## Slide 1
التأجيل بواسطة الحلقات

## Slide 2
Led = ON
Led = OFF
Led = ON
Led = OFF
T
T
T
T
Led = ON
Led = OFF
Led = ON
Led = OFF
T
T
T
T
تذكير

## Slide 3
Led = ON
Led = OFF
Led = ON
Led = OFF
T
T
T
T
Led = ON
Led = OFF
T
T
Led = 1
Led = 0
T
T
Led = 5V
Led = 0V
T
T
RB0 = 5V
RB0 = 0V
T
T
PORTB, RB0 = 5V
PORTB, RB0 = 0V
T
T

## Slide 4
PORTB, RB0 = 5V
PORTB, RB0 = 0V
T
T
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
GOTO
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
boucle

## Slide 5
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
T
T
boucle
T= Tempo
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
boucle
Tempo
Tempo
Tempo

## Slide 6
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
boucle
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
boucle
هناك تكرار

## Slide 7
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
boucle
CALL Tempo
CALL Tempo
Tempo
لتفادي التكرار نستعمل التعليمة
CALL
GOTO boucle
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
CALL Tempo
CALL Tempo
Tempo
boucle

## Slide 8
يدعى البرنامج الأساسي

## Slide 9
كيف يكتب برنامج TEMPO
الحلقات(Boucles)
TMRO

## Slide 10
9-1=8 DECFSZ,1
8-1=7 DECFSZ,1
7-1=6 DECFSZ,1
6-1=5 DECFSZ,1
5-1=4 DECFSZ,1
4-1=3 DECFSZ,1
3-1=2 DECFSZ,1
2-1=1 DECFSZ,1
1-1=0 DECFSZ,1
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
GOTO
عمل التعليمة decfsz له نفس عمل العداد التنازلي
العداد التنازلي في كل مرة ينقص القيمة 1
تذكير

## Slide 11
DECFSZ
السجل
القفز
القفز ادا كان الناتج يساوي الصفر
انقص في كل مرة قيمة 1

## Slide 12
الحلقات (Boucles)
نقوم بإنشاء سجل TEMPO وإعطاءه عنوان مابين 0C و 2F
TEMPO
نقوم بشحن السجلTEMPO بالقيمة 0X05 على سبيل المثال ولسهولة الشرح.

## Slide 13
Boucle
الحلقات (Boucles)
البرنامج الأساسي
BSF PORTB, RB0
BCF PORTB, RB0
البرنامج الأساسي
البرنامج الفرعي TEMPO
MOVLW 0x05
MOVWF TEMPO
DECFSZ TEMPO , 1
GOTO Boucle

## Slide 14
MOVLW 0x05
MOVWF TEMPO
5-1=1
4-1=3
3-1=2
2-1=1
1-1=0
DECFSZ TEMPO , 1 + GOTO
DECFSZ TEMPO , 1 + GOTO
DECFSZ TEMPO , 1 + GOTO
DECFSZ TEMPO , 1 + GOTO
DECFSZ TEMPO , 1 + SAUT
BCF PORTB, RB0
BSF PORTB, RB0
كيفية العمل

## Slide 15
MOVLW 0x05 → (1us)
MOVWF TEMPO → (1us)
Boucle DECFSZ TEMPO , 1 → (1(2)us)
GOTO Boucle → (2us)
5-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(1+2) us
4-1=3 → DECFSZ+ GOTO →(1+2) us
3-1=2 → DECFSZ+ GOTO →(1+2) us
2-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(1+2) us
1-1=0 → DECFSZ+ SAUT →(1+1) us
ملاحظة: عند العملية 1-1=0 فان ميكرومراقب يقوم بتنفيذ التعليمة Decfsz ويقوم بعدها بالقفز اي انه لاينفد التعليمة goto
كيفية العمل

## Slide 16
T= 1 + 1 + (1 + 2) .4 +1 +1
MOVLW 0x05
MOVWF TEMPO
DECFSZ TEMPO ,1
GOTO
تكرر 4 مرات
DECFSZ TEMPO , 1 الأخيرة قبل القفز
1+ خاصة ب saut ولا يقوم بتنفيذ التعليمة goto الاخيرة
ملاحظة: 4=5-1
T= 1+1+(1+2).4+1+1
T= 16us
زمن التأجيل

## Slide 17
تعميم
MOVLW 0xN → (1us)
MOVWF TEMPO → (1us)
Boucle DECFSZ TEMPO , 1 → (1(2)us)
GOTO Boucle → (2us)
T= 1+1+(1+2).(N-1)+1+1
اكبر قيمة لـ N هي 256 وهي القيمة القصوى للسجلات مشفرة على 8 بيت

## Slide 18
T= 16us
هذا الزمن صغير جدا اذا ما قرن 1s ( 1s=1000000us)
الحل: هو إضافة التعليمة NOP داخل الحلقة
MOVLW 0x05 → (1us)
MOVWF TEMPO → (1us)
Boucle NOP
DECFSZ TEMPO , 1 → (1(2)us)
GOTO Boucle → (2us)
T= 1+1+(1+1+2).4+1+1
+1 خاصة بالتعليمة NOP
T= 20us

## Slide 19
T= 20us
هذا الزمن صغير جدا اذا ما قرن 1s ( 1s=1000000us)
الحل: هو استعمال الحلقات المتداخلة
شكل الحلقات المتداخلة
الحلقة 1
الحلقة 2
نقوم بإنشاء سجل TEMP1 (الحلقة 1) و TEMP2 (الحلقة2) وإعطاءهما عنوان مابين 0C و 2F

## Slide 20
Boucle2 MOVLW 0x05
MOVWF TEMP1
Boucle1 DECFSZ TEMP1 , 1
GOTO Boucle1
MOVLW 0x07
MOVWF TEMP2
DECFSZ TEMP2 , 1
GOTO Boucle2
الحلقة 1
الحلقة 2
Tempo

## Slide 21
وهكذا تتكرر العملية
كيفية العمل
5-1=1 → DECFSZ+ GOTO → (1+2)
4-1=3 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
3-1=2 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
2-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
1-1=0 → DECFSZ+ SAUT → (1+1)
DECFSZ TEMP2 , 1
7-1=6 → GOTO Boucle2
5-1=1 → DECFSZ+ GOTO → (1+2)
4-1=3 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
3-1=2 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
2-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
1-1=0 → DECFSZ+ SAUT → (1+1)
DECFSZ TEMP2 , 1
6-1=5 → GOTO Boucle2
DECFSZ TEMP2 , 1
5-1=4 → GOTO Boucle2
5-1=1 → DECFSZ+ GOTO → (1+2)
4-1=3 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
3-1=2 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
2-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(1+2)
1-1=0 → DECFSZ+ SAUT → (1+1)

## Slide 22
لسهولة الدراسة نقوم بوضع هذه الحلقة(الحلقة1) كأنها تكافئ تعليمة ما تستغرق 16us
Boucle2 MOVLW 0x05
MOVWF TEMP1
Boucle1 DECFSZ TEMP1 , 1
GOTO Boucle1
ولتكن هذه التعليمة مثلا NOP
NOP

## Slide 23
Boucle2 MOVLW 0x05
MOVWF TEMP1
Boucle1 DECFSZ TEMP1 , 1
GOTO Boucle1
MOVLW 0x07
MOVWF TEMP2
DECFSZ TEMP2 , 1
GOTO Boucle2
NOP(16us)
MOVLW 0x07
MOVWF TEMP2
NOP(16us)
DECFSZ TEMP2 , 1
GOTO Boucle2
Boucle2

## Slide 24
7-1=6
6-1=5
5-1=4
4-1=3
1-1=0
BCF PORTB,RB0
DECFSZ TEMP2 , 1 + GOTO
DECFSZ TEMP2 , 1 + GOTO
DECFSZ TEMP2 , 1 + GOTO
DECFSZ TEMP2 , 1 + GOTO
DECFSZ TEMP2 , 1 + SAUT
7-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(16+1+2) us
6-1=5 → DECFSZ+ GOTO →(16+1+2) us
5-1=4 → DECFSZ+ GOTO →(16+1+2) us
4-1=1 → DECFSZ+ GOTO →(16+1+2) us
1-1=0 → DECFSZ+ SAUT →(16+1+1) us
كيفية العمل

## Slide 25
T= 1+1+(16+1+2).6+16+1+1
MOVLW 0x07 →1us
MOVWF TEMP2 → 1us
NOP(16us)
DECFSZ TEMP2 , 1 → 1(2)us
GOTO Boucle2 → 2us
Boucle2
T= 134us
T= 1+1+(16+1+2).(N2-1)+16+1+1
تعميم

## Slide 26
T= 1+1+[1+1+(1+2).(N-1)+1+1 +1+2].(N2-1)+ 1+1+(1+2).(N1-1)+1+1 +1+1
سوف تعوض 16us ← T= 1+1+(1+2).(N1-1)+1+1
تعميم
T= 1+1+(16+1+2).(N2-1)+16+1+1
T= 1+1+[1+1+(1+2).(N1-1)+1+1 +1+2].(N2-1)+ 1+1+(1+2).(N1-1)+1+1 +1+1

## Slide 27
MOVLW 0x256
MOVWF TEMPO
Boucle DECFSZ TEMPO , 1
GOTO Boucle
تطبيقات
T=

## Slide 28
تطبيقات
T=
T=

## Slide 29
T=

## Slide 30
T=

## Slide 31
Tempo movlw 0xF9
movwf compt
NOP
Boucle NOP
decfsz compt,1
goto boucle
return